## Slide 1: 数字逻辑与数字系统 王春露 张勖
北京邮电大学网络空间安全学院

## Slide 2
课程性质：“数字逻辑与数字系统”是计算机各专业必修的一门重要技术基础课。该课程在介绍有关数字系统基本知识、基本理论及常用数字集成电路的基础上，重点讨论数字逻辑电路分析与设计的基本方法。 从计算机的层次结构上讲，“数字逻辑”是深入了解计算机“内核”的一门最关键的基础课程。
教学目标：本课程是网络空间安全专业的一门必修的技术基础课，使学生掌握数字逻辑部件级和数字系统级的基础知识，掌握数字电路的基本分析方法和设计方法，利用新型数字器件和硬件描述语言设计及调试各种功能部件，培养简单数字系统的设计能力。 通过本课程的学习，要求学生掌握对数字系统硬件进行分析、设计和开发的基本技能。

## Slide 3: 课程安排
教学周：第1周-第16周，每周一6、7节和每周三1、2节
第1周：数字电路基础和逻辑代数
第2周：逻辑代数
第3周-第5周：组合逻辑电路

## Slide 4: 课程安排-cont’
第6周-第8周：触发器
第9周：期中考试
第9周-第12周：时序逻辑电路
第13周-第16周：可编程逻辑器件与VHDL+实验，含期末考试

## Slide 5: 考核方式
本课程为考试课程。课程总评成绩包括：
平时成绩（10%）：由任课教师综合作业、课堂表现、在线学习做出评定；
课内实验（25%）：由任课教师现场验收做出评定；
期中考试（5%）：统一执行闭卷书面考试；
期末考试（60%）：统一执行闭卷书面考试；

## Slide 6: 第1章 数字电路的基础知识
1.1 数字电路概述
1.2 数制及其转换
1.3 几种常用编码

## Slide 7
0.1 数字电路概述
1、数字量与模拟量
模拟量
数字量
取值是连续的，随时间变化而连续变化
取值是离散的，随时间变化不连续变化，而是跳跃变化
一、数字电路特点
t
V(t)
t
V(t)
高电平
低电平
上跳沿
下跳沿

## Slide 8
使用数字信号，并能对数字量进行算术运算和逻辑运算的电路。
0
1
0
1
0
1
0
0V
1
0
0
1
5V
2、数字电路的定义
（1）数字信号：指用二进制表示的信号，即信息用0,1来表示
例：1001
（2）逻辑运算功能：对不同的输入条件，电路能做出相应的逻辑推理和判断，从而得到正确的结果。

## Slide 9
数字系统是一个能对数字信号进行加工、传递和存储的实体，它由实现各种功能的数字逻辑电路相互连接而成。例如，数字计算机。
3、数字系统的定义
数字系统中处理的是数字信号，当数字系统要与模拟信号发生联系时，必须经过模/数(A/D)转换和数/模(D/A)转换电路，对信号类型进行变换。

## Slide 10
二、数字电路的发展
电子管
晶体管
集成电路
小规模SSI
中规模MSI
大规模LSI
超大规模VLSI
可编程逻辑器件（PLD）
微处理器（CPU）
数字信号处理器（DSP）
70年代末，微处理器的出现，
使数字电路的性能产生了质的飞跃
Notes: 数字电路的发展
1、电子管：是在上个世纪50年代之前，也叫真空管，是利用灯丝或电路板的两极来发射电子束来控制电流，在此基础上产生了第一台通用计算机ENIAC。价格昂贵、消耗大量电力并散发出巨大热量，非常不可靠，需要大量的维护。
2、晶体管：1974年，由William Shockley领导下，John Bardeen和Walter Brattain发明了晶体管。它体积小、电阻小、没有活动部件，损耗小，并且可靠，几乎不发热。
晶体管的发明使电子电路的研究空前活跃
3、集成电路：德州仪器（Texas Instruments）的杰克基尔比（Jack Kilby）是世界上第一个向世界展示将很多这些晶体管放在单个晶圆（硅片）上的人之一。1959年，他为第一个IC或集成电路申请了专利。到了20世纪60年代，晶体管变得越来越小，我们制造复杂的IC并构建更快，更小的"计算机"。
·小规模SSI：12个门以下/片
·中规模MSI：12～99门/片
·大规模LSI：100～9999门/片
·超大规模VLSI：1万～99999门/片
微处理器的出现，使数字电路的性能发生了质的飞跃，产生了可编程逻辑器件（PLD）、微处理器（CPU central processing unit）、数字信号处理器（DSP）等至今与我们的日常生活密切相关的器件

## Slide 11: 第1章 数字电路的基础知识
1.1 数字电路概述
1.2 数制及其转换
1.3 几种常用编码

## Slide 12
12
一、进位计数制
数制是人们对数量计数的一种统计规律。日常生活中广泛使用的是十进制，而数字系统中使用的是二进制。
1.2 数制及其转换
666
6×102
6×101
6×100
如
(666)10=6×102+6×101+6×100
同一个字符6从左到右所代表的值依次为600、60、6。
即
十进制中采用了0、1、…、9共十个基本数字符号，进位规律是“逢十进一”。当用若干个数字符号并在一起表示一个数时，处在不同位置的数字符号，其值的含意不同。
1、十进制

## Slide 13
13
基数R=2的进位计数制称为二进制。二进制数中只有0和1两个基本数字符号，进位规律是“逢二进一”。二进制数的位权是2的整数次幂。
2、二进制
例如，一个二进制数1011.01可以表示成:
(1011.01)2 = 1×23+0×22+1×21+1×20+0×2-1+1×2-2

## Slide 14
14
二进制数的运算规则如下：
加法规则 0+0=0 0+1=1
1+0=1 1+1=0 (进位为1)
减法规则 0-0=0 1-0=1
1-1=0 0-1=1 (借位为1)
乘法规则 0×0=0 0×1=0
1×0=0 1×1=1
除法规则 0÷1=0 1÷1=1

## Slide 15
15
例如：二进制数A=11001，B=101，则A+B、A-B、A×B、A÷B的运算为
1 1 0 0 1
+ 1 0 1
1 1 1 1 0
1 1 0 0 1
- 1 0 1
1 0 1 0 0
1 1 0 0 1
× 1 0 1
1 1 0 0 1
0 0 0 0 0
+ 1 1 0 0 1
1 1 1 1 1 0 1
1 1 0 0 1
1 0 1
1 0 1
-1 0 1
1 0 1
-1 0 1
0

## Slide 16
16
因为二进制中只有0和1两个数字符号，可以用电子器件的两种不同状态来表示一位二进制数。例如，可以用晶体管的截止和导通表示1和0，或者用电平的高和低表示1和0等。所以，在数字系统中普遍采用二进制。
二进制的优点: 运算简单、物理实现容易、存储和传送方便、可靠。
二进制的缺点：数的位数太长且字符单调，使得书写、记忆和阅读不方便。
因此，人们在进行指令书写、程序输入和输出等工作时，通常采用八进制数和十六进制数作为二进制数的缩写。

## Slide 17
17
3、八进制
基数R=8的进位计数制称为八进制。八进制数中有0、1、…、7共8个基本数字符号，进位规律是“逢八进一”。八进制数的位权是8的整数次幂。
基数R=16的进位计数制称为十六进制。十六进制数中有0、1、…、9、A、B、C、D、E、F共16个数字符号，其中，A～F分别表示十进制数的10～15。进位规律为“逢十六进一”。十六进制数的位权是16的整数次幂。
4、十六进制
任意进制计数的通用表达式？

## Slide 18
18
十进制数0～15及其对应的二进制数、八进制数、十六进制数如下表所示。
十进制 二进制 八进制 十六进制
十进制 二进制 八进制 十六进制
十进制数与二、八、十六进制数对照表
0 0000 00 0
1 0001 01 1
2 0010 02 2
3 0011 03 3
4 0100 04 4
5 0101 05 5
6 0110 06 6
7 0111 07 7
8 1000 10 8
9 1001 11 9
10 1010 12 A
11 1011 13 B
12 1100 14 C
13 1101 15 D
14 1110 16 E
15 1111 17 F

## Slide 19
19
二 、进位制数的相互转换
方法：按权展开法
（一）、二进制数与十进制数之间的转换
1．二进制数转换为十进制数
将二进制数表示成按权展开式，并按十进制运算法则进行计算，所得结果即为该数对应的十进制数。 例如：（10110.101）2 =（？）10
(10110.101)2= 1×24+1×22+1×21+1×2-1+1×2-3
= 16+4+2+0.5+0.125
= (22.625)10
数制转换是指将一个数从一种进位制转换成另一种进位制。

## Slide 20
20
方法：基数乘除法
整数转换——采用“除2取余”的方法；
小数转换——采用“乘2取整”的方法。
(1) 整数转换
“除2取余”法：将十进制整数N除以2，取余数计为K0；再将所得商除以2，取余数记为K1；……。依此类推，直至商为0，取余数计为Kn-1为止。即可得到与N对应的n位二进制整数Kn-1…K1K0
2．十进制数转换为二进制数

## Slide 21
21
例如：（35）10 =（？）2
2 3 5 余数
2 1 7 ……… 1 （K0） 低位
2 8 ……… 1 （K1）
2 4 ……… 0 （K2）
2 2 ……… 0 （K3）
2 1 ……… 0 （K4）
0 ……… 1 （K5） 高位
即 (35)10=(100011)2

## Slide 22
22
例如：（0.6875）10 =（？）2
(2) 小数转换
“乘2取整”法：将十进制小数 N 乘以2，取积的整数记为K–1；再将积的小数乘以2，取整数记为K–2；……。依此类推，直至其小数为0或达到规定精度要求，取整数记作K–m为止。即可得到与 N 对应的m位二进制小数0.K-1K-2…K-m 。
高位 1(K-1)…… 1.3 7 5 0
0(K-2)…… 0.7 5 0 0
1(K-3)…… 1.5 0 0 0
0.6 8 7 5
整数部分 × 2
× 2
低位 1(K-4)…… 1.0 0 0 0
× 2
× 2
即:
(0.6875)10=(0.1011)2

## Slide 23
23
注意：当十进制小数不能用有限位二进制小数精确表示时，可根据精度要求，求出相应的二进制位数近似地表示。一般当要求二进制数取m位小数时，可求出m+1位，然后对最低位作0舍1入处理。
即 (0.323)10=(0.0101)2
例如：（0.323）10 =（？）2 (保留4位小数)。
1.2 9 2
0.6 4 6
0.3 2 3
× 2
× 2
0.5 8 4
1.1 6 8
× 2
× 2
0.3 3 6
× 2
高位
低位

## Slide 24
24
2 1 2 …… 1
2 2 5
2 6 …… 0
2 3 …… 0
2 1 …… 1
0 1
1.2 5 0
0.6 2 5
× 2
0.5 0 0
× 2
1.0 0 0
× 2
即 (25.625)10=(11001.101)2
若一个十进制数既包含整数部分，又包含小数部分，则需将整数部分和小数部分分别转换，然后用小数点将两部分结果连到一起。
例如，（25.625）10 =（？）2

## Slide 25
25
（二）、二进制数与八进制数、十六进制数之间的转换
由于八进制的基本数字符号0～7正好和3位二进制数的取值000～111对应。所以，二进制数与八进制数之间的转换可以按位进行。
1．二进制数与八进制数之间的转换
二进制数转换成八进制数：以小数点为界，分别往高、往低每3位为一组，最后不足3位时用0补充，然后写出每组对应的八进制字符，即为相应八进制数。
例如：（11100101.01）2 = （？）8
011 100 101 . 010
3 4 5 . 2
即 (11100101.01)2=(345.2)8

## Slide 26
26
5 6 . 7
101 110 .111
即： (56.7)8 = (101110.111)2
例如：（56.7）8 = （？）2
八进制数转换成二进制数时，只需将每位八进制数用3位二进制数表示,小数点位置保持不变。

## Slide 27
27
二进制数与十六进制数之间的转换同样可以按位进行，只不过是4位二进制数对应1位十六进制数，即4位二进制数的取值0000～1111分别对应十六进制字符0～F。
2．二进制数与十六进制数之间的转换
二进制数转换成十六进制数：以小数点为界，分别往高、往低每4位为一组，最后不足4位时用0补充，然后写出每组对应的十六进制字符即可。
例如：（101110.011）2 = （？）16
即:
(101110.011)2 = (2E.6)１６
0010 1110 . 0110
2 E . 6

## Slide 28
28
十六进制数转换成二进制数时，只需将每位十六进制数用4位二进制数表示，小数点位置保持不变。
例如：（5A.B）16 = （？）2
即： (5A.B)１６=(1011010.1011)2
5 A . B
0101 1010 .1011

## Slide 29: 第1章 数字电路的基础知识
1.1 数字电路概述
1.2 数制及其转换
1.3 几种常用编码

## Slide 30
30
1.3 几种常用的编码
一 、 十进制数的二进制编码（BCD码）
用4位二进制代码对十进制数字符号进行编码，简称为二–十进制代码，或称BCD(Binary Coded Decimal)码。
根据代码中每一位是否有固定的权，通常将BCD码分为有权码和无权码两种类型。
BCD码既有二进制的形式，又有十进制的特点。常用的BCD码有8421码、2421码和余3码。

## Slide 31
1、8421码
（1）它是一种有权代码，权值分别为8、4、2、1
（2）编码简单直观：例：9 1 3 . 5 4
1001 0001 0011 . 0101 0100
用BCD码，可以将十进制数的每一位转换成相等的二进制数，而不是将整个十进制数转换成二进制数。
例：202=11001010 而202的BCD码是001000000010

## Slide 32
2、2421码
（1）它是一种有权代码，权值分别为2、4、2、1
（2）编码方案不是唯一的。

## Slide 33
3、余3码
（1）每一个余3码所表示的二进制数要比它所对应的十进制数多3，即余3码是由8421码加3产生的。
（2）余3码是一种无权代码。
Notes: 常用的编码
3、余3码
·每一位余3码所表示的二进制数要比它所对应的十进制数多3，由8421码加3产生
·无权码
采用余3码，两个余3码相加，产生的进位信号相应为十进制的进位，给加法运算带来了方便,检验方法：1+9,2+8,3+7,4+6,5+5，进位1，剩余0000

## Slide 34
1、格雷(Gray)码
（1）任意相邻的两个字码之间，仅有一位二进制数码不同，其余各位数码均相同。因此，可以减少代码变换过程中产生的错误。
（2）它是一种无权代码。
（3）格雷码有多种形式。
二、可靠性编码
Notes: 可靠性编码
为什么需要可靠性编码?
自然界存在很多干扰
二进制数据在被处理、传输、存储的过程中受干扰易发生错误
数据是被处理、传输和存储的直接对象;
当直接对象出现错误时若不能检测，高层检测将会付出更大的代 价！(将问题解决在基层)
编码与数据在同一层,可以提供参考对象,便于检错与纠错。
校验的基本原理
一个有可靠性的编码在传输过程中应包括k位有效信息和r位校验信息.发送方对有效信息编码后传输,接收方用这两部分信息进行校验即可确定传输数据的可信度,或者进行纠错(某些可靠性编码的确可以这么干)：奇偶校验码、汉明码、CRC校验码

## Slide 35
35
三 、字符编码
数字系统中处理的数据除了数字之外，还有字母、运算符号、标点符号以及其他特殊符号,人们将这些符号统称为字符。所有字符在数字系统中必须用二进制编码表示，通常将其称为字符编码。
最常用的字符编码是美国信息交换标准码，简称ASCII码(American Standard Code for Information Interchange)。
ASCII码用7位二进制码表示128种字符，由于数字系统中实际是用一个字节表示一个字符，所以使用ASCII码时，通常在最左边增加一位奇偶检验位。
编码规则如后面表中所示。

## Slide 36
36
000 001 010 011 100 101 110 111
NUL DEL SP 0 @ P 、 p
SOH DC1 ! 1 A Q a q
STX DC2 " 2 B R b r
ETX DC3 # 3 C S c s
EOT DC4 $ 4 D T d t
ENQ NAK % 5 E U e u
ACK SYN & 6 F V f v
BEL ETB , 7 G W g w
BS CAN ( 8 H X h x
HT EM ) 9 I Y i y
LF SUB * ： J Z j z
VT ESC + ； K ［ k {
FF FS ， < L ＼ l |
CR GS - = M ］ m }
SO RS . > N ∧ n ～
SI US / ? O － o DEL
0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1000
1001
1010
1011
1100
1101
1110
1111
高3位代码(a7a6a5)
低4位代码 (a4a3a2a1)
7 位ASCII码编码表(一)

## Slide 37
37
注：
NUL 空白 SOH 序始 STX 文始 ETX 文终
EOT 送毕 ENQ 询问 ACK 承认 BEL 告警
BS 退格 HT 横表 LF 换行 VT 纵表
FF 换页 CR 回车 SO 移出 SI 移入
DEL 转义 DC1 机控1 DC2 机控2 DC3 机控3
DC4 机控4 NAK 否认 SYN 同步 ETB 组终
CAN 作废 EM 载终 SUB 取代 ESC 扩展
FS 卷隙 GS 群隙 RS 录隙 US 元隙
SP 间隔 DEL 抹掉

## Slide 38
38
总结
1.数制计数N的通用表达式：基数R、位数（第i位，小数部分m、整数部分n）、ki 第i位数码，位权值Ri；
2.数制间转换；
3.BCD码和可靠性编码。

## Slide 39
谢谢